## Slide 1
VELOCIDADE DE DESCARGAS ELÉTRICAS ATMOSFÉRICAS USANDO
DEEP LEARNING

## Slide 2
MOTIVAÇÃO
  ESTUDO DOS RAIOS ATRAVÉS DE CÂMERAS DE VÍDEO E SENSORES DE CAMPO ELÉTRICO
  Análise de raios descendentes positivos
  Assimilar a sua presença de líder de recuo com a velocidade média

## Slide 3
OBJETIVOS
  Usar o modelo de Deep Learning YOLOv8 (You Only Look Once, versão 8) da Ultralytics para a detecção do canal principal de raios positivos que se propagam em direção ao solo.
  Detectar o canal principal em sequências de imagens de raios que se propagam em direção ao solo.
  Calcular a velocidade média de raios positivos a partir de sequências de imagens nas quais o canal principal foi detectado.

## Slide 4
NUVEM DE TEMPESTADE
  Cumulonimbus.
  Geralmente possui uma estrutura tripolar, com 3 centros de cargas.
  Um principal positivo na parte superior da nuvem
  Um principal negativo próximo a parte central da nuvem.
  Um outro centro menor positivo próximo à base da nuvem.
Fonte: Silva (2022).

## Slide 5
TIPOS DE RAIOS

## Slide 6
Tocam o solo
Não Tocam o solo
X
Negativos
Positivos
X
  Ascendentes
  Descendentes
  Intranuvem
CLASSIFICAÇÃO DOS RAIOS

## Slide 7
DESCENDENTE POSITIVO
  Formados entre o centro principal positivo e o principal negativo.
  Normalmente ocorrem no final de tempestades
  Podem apresentar picos de corrente altos e correntes contínuas longas (acima de 40 ms).
  podem ser responsáveis por danos a estruturas, até mesmo a iniciar incêndios florestais.
Fonte: Adaptado de Ferro (2022).

## Slide 8
Fonte: Produção do Autor.

## Slide 9
CÂMERAS UTILIZADAS
  Os vídeos analisados foram obtidos através de 5 câmeras de alta velocidade.​
  Obtidos entre os anos de 2012 a 2018.​
  Phantom V711: 10.000 a 20.000 ips (imagens por segundo)​
  Phantom V310: 10.000 ips​
  MIRO4: 1.000 ips​
  Phantom V12.1: 6.000 ips​
  Phantom V7.1: 10.000 ips
A)Phantom v310, B)Phantom v711, C)miro 4 , D)Phantom V12.1 e E)Phantom V7.1.
Fonte: Adaptado de Schumann (2016).

## Slide 10
BASE DE DADOS
  Imagens obtidas a partir do banco de dados do INPE.
  Composta de 290 imagens para treinamento e 72 imagens para a validação do modelo.
  Labels das caixas delimitadoras feitos pelo Label Studio com uma única classe: “Lightining”

## Slide 11
VELOCIDADES
  A velocidade média do raio foi feita a partir de uma série de cálculos envolvendo geometria simples.​
  A partir da distância entre o ponto de contato do raio com o solo, localização da câmera e informações da câmera.
  Salvos numa planilha excel.

## Slide 12
YOU ONLY LOOK ONCE (YOLO)
  Modelo da Ultralytics.
  Foram usados dois tipos:
    YOLOv8s: versão leve, eficiente e rápida, com menos parâmetros e complexidade.
    YOLOv8m: versão intermediária, equilibra precisão e velocidade e possui mais parâmetros.
  Foram treinados seis modelos.

## Slide 13
RESULTADOS

## Slide 14
MELHOR MODELO
  YOLOv8s treinado por 25 épocas e batch size de 32.
  mAP de 87.08% e precision de 88.41%

## Slide 15
SEQUÊNCIA DE TESTE

## Slide 16
SEQUÊNCIA DE DETECÇÕES DO MODELO

## Slide 17
COMPARAÇÃO DAS VELOCIDADES
  Velocidade média: 9.94e+04
  Velocidade média: 8.00e+04